附件1

足202井区深层页岩气试采干线工程

洪水影响评价报告专家评审意见

2020年5月6日，市水利局组织召开了《足202井区深层页岩气试采干线工程洪水影响评价报告（送审稿）》（以下简称《报告》）网络视频专家评审会，璧山区水利局、铜梁区水利局，项目法人、中国石油工程建设有限公司西南分公司（主体设计单位）和报告编制单位重庆市渝西水利电力勘测设计院有限公司的领导、代表及评审专家参加了会议。会议成立了由史立伟任组长的专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告》，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及报告编制单位关于《报告》主要内容的汇报，对《报告》进行了认真评审，评定等级为合格，并提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，并提交了《足202井区深层页岩气试采干线工程洪水影响评价报告（报批稿）》，经专家组再次审核，提出了专家评审意见。

一、《报告》内容基本完整，基本符合《重庆市水利局关于印发涉水建设项目洪水影响评价报告编制大纲（试行）的通知》（渝水〔2018〕279号）的编制要求。

二、工程管道共有16处穿河点，评价范围为16处穿河点下游控制断面至穿河点河段基本合理。其中：穿越璧南河干支流3处、梅江河干支流8处、小安溪干支流5处。

三、工程河段采用10-20年一遇洪水评价标准基本合适。工程管道各穿越工程均为中小型穿越工程，设计采用50年一遇洪水标准，符合《防洪标准》(GB50201-2014)和《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）等相关规定。

四、足202井区深层页岩气试采干线工程输气管道起于铜梁区的拟建足202脱水站，翻越云雾山后经丹7井中心站至璧山区的来凤配气站，线路全长约48.9km，管道全线采用下埋方式，设计压力为6.3MPa，管径D323.9mm。《报告》涉河建筑物为穿越16处河道的输气管道，其中：穿越璧南河干支流3处、梅江河干支流8处、小安溪干支流5处。其中：穿越璧南河、小安溪干流采用定向钻下穿，穿越其它支沟河流采用沟埋敷设。下阶段穿越工程设计时，应进一步分析水文、地质条件，复核结构设计。

五、《报告》中穿越璧南河干流管道所在河段设计洪水采用璧山气象站设计暴雨按瞬时单位线法进行推算；穿越小安溪干流管道所在河段设计洪水采用双石桥水文站实测资料按水文比拟法进行推算；穿越璧南河支沟、小安溪支沟、梅江河源头干流及小支沟河段设计洪水采用实测暴雨资料按推理公式法进行推算；穿越水库下游尾水渠河段管道设计洪水按已批复设计洪水成果引用。设计洪水计算方法和成果基本合理。

六、《报告》采用能量方程计算洪水水面线，方法可行，计算边界条件以及参数选用基本合理。

七、工程自身设计满足防洪安全，洪水影响分析基本可靠。

八、工程建成后基本不占用河道行洪断面，工程建设对河道行洪影响较小的结论基本合理。

九、补救措施实施后，同意本项目对第三者水事合法权益影响较小的结论。

十、《报告》综合评价内容、结论基本恰当。

2020年6月12日